福建省产品质量监督抽查实施细则

低压成套开关设备和控制设备产品

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

配电板产品：每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品；除配电板外，其它产品每批次抽取样品1台，无需备用样品。

2 检验依据

表1   低压成套无功功率补偿装置检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一般检查 | GB/T 15576—2008 | GB/T 15576—2008 第7.1条 |
|  | 通电操作试验 | GB/T 15576—2008 | GB/T 15576—2008 第7.2条 |
|  | 介电强度试验 | GB/T 15576—2008 | GB/T 15576—2008 第7.5条 |
|  | 保护电路有效性验证 | GB/T 15576—2008 | GB/T 15576—2008 第7.6.1条 |
|  | 防护等级试验 | GB/T 15576—2008 | GB/T 15576—2008 第7.7条 |
|  | 工频过电压保护试验 | GB/T 15576—2008 | GB/T 15576—2008 第7.11条 |
|  | 缺相保护试验（仅适用于有缺相保护的装置） | GB/T 15576—2008 | GB/T 15576—2008 第7.15条 |

表1续   低压成套无功功率补偿装置检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 外壳的防护等级 | GB/T 15576—2020 | GB/T 15576—2020 第10.2条 |
|  | 电气间隙和爬电距离 | GB/T 15576—2020 | GB/T 15576—2020 第10.3条 |
|  | 电击防护和保护电路完整性 | GB/T 15576—2020 | GB/T 15576—2020 第10.4条 |
|  | 内装元件的组合 | GB/T 15576—2020 | GB/T 15576—2020 第10.5条 |
|  | 内部电路和连接 | GB/T 15576—2020 | GB/T 15576—2020 第10.6条 |
|  | 外接导线端子 | GB/T 15576—2020 | GB/T 15576—2020 第10.7条 |
|  | 机械操作 | GB/T 15576—2020 | GB/T 15576—2020 第10.8条 |
|  | 介电性能 | GB/T 15576—2020 | GB/T 15576—2020 第10.9条 |
|  | 布线、操作性能和功能 | GB/T 15576—2020 | GB/T 15576—2020 第10.10条 |
|  | 工频过电压保护试验 | GB/T 15576—2020 | GB/T 15576—2020 第10.11条 |
|  | 缺相保护试验（仅适用于有缺相保护的装置） | GB/T 15576—2020 | GB/T 15576—2020 第10.12条 |
|  | 通电操作试验 | GB/T 15576—2020 | GB/T 15576—2020 第10.13条 |

表2   低压成套开关设备和控制设备（除配电板外）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 外壳的防护等级 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.6—2015 GB/T 7251.12—2013 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.6—2015 GB/T 7251.12—2013 第11.2条 |
|  | 电气间隙和爬电距离 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.6—2015 GB/T 7251.12—2013 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.6—2015 GB/T 7251.12—2013 第11.3条 |
|  | 电击防护和保护电路完整性 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.6—2015 GB/T 7251.12—2013 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.6—2015 GB/T 7251.12—2013 第11.4条 |
|  | 内装元件的组合 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.6—2015 GB/T 7251.12—2013 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.6—2015 GB/T 7251.12—2013 第11.5条 |
|  | 内部电路和连接 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.6—2015 GB/T 7251.12—2013 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.6—2015 GB/T 7251.12—2013 第11.6条 |
|  | 外接导线端子 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.6—2015 GB/T 7251.12—2013 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.6—2015 GB/T 7251.12—2013 第11.7条 |
|  | 机械操作 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.6—2015 GB/T 7251.12—2013 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.6—2015 GB/T 7251.12—2013 第11.8条 |
|  | 介电性能 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.6—2015 GB/T 7251.12—2013 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.6—2015 GB/T 7251.12—2013 第11.9条 |
|  | 布线、操作性能和功能 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.6—2015 GB/T 7251.12—2013 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.6—2015 GB/T 7251.12—2013 第11.10条 |

表3   配电板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 成套设备的防护等级 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.3—2017 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.3—2017 第10.3条 |
|  | 电气间隙和爬电距离 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.3—2017 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.3—2017 第10.4条 |
|  | 电击防护和保护电路完整性 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.3—2017 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.3—2017 第10.5条 |
|  | 温升验证 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.3—2017 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.3—2017 第10.10条 |
|  | 介电性能 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.3—2017 | GB/T 7251.1—2013 GB/T 7251.3—2017 第10.9条 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 7251.1—2013低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则

GB/T 7251.3—2017低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）

GB/T 7251.6—2015低压成套开关设备和控制设备 第6部分：母线干线系统（母线槽）

GB/T 7251.12—2013低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备

GB/T 15576—2008低压成套无功功率补偿装置

GB/T 15576—2020低压成套无功功率补偿装置

现行有效的法律法规、企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。