福建省产品质量监督抽查实施细则

工业电动食品加工设备

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品1台作为检验样品。

2 检验依据

表1 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备结构的安全卫生性 | GB 16798-1997第5章 | 1、5.3条款“产品区域应与外界隔离，在某些情况下至少应加防护罩以防止异物落入或害虫侵入。工作空气过滤装置应保证不得使5μm以上的尘埃通过。”除外。 2、5.8条款中的“机械设备的电气系统应符合GB5226有关电气系统安全的规定” 除外。 机械设备的电路、电动机的选择、置于设备上的二次仪表及操作控制单元以及它们的接线和安装，应妥善考虑到其具体工作环境所需的防水、防尘或防爆等方面的特定要求。”除外。 3、5.9条款“具压力、高溢内腔的设备应设置安全阀、泄压阀等超压泄放装置，必要时并配置自动报警装置。压力设备上安全装置的动作压力及各项指标应符合GB150的有关规定。”除外 4、5.18条款中的“操作件结构形式应先进合理，其技术要求应符合GB4141.33规定。”除外。 |
| 2 | 设备结构的可洗净性 | GB 16798-1997第6章 |  |
| 3 | 设备可拆卸性 | GB 16798-1997第7章 | 7.1条款中的“在物料管道联接中推荐采用食品工业用不锈钢管与配件，不锈钢螺纹接管器（GB12076）、食品工业用不锈钢对缝焊接管件（QB/T2003）和食品工业用垫圈不锈钢卡箍衬套（QB/T2004），其各项技术要求应符合标准规定。”除外。 |
| 4 | 设备安全卫生检查的方便性 | GB 16798-1997第8章 |  |
| 注： |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 16798-1997  食品机械安全卫生

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。