福建省产品质量监督抽查实施细则

磷肥

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取的样品应迅速充分混匀，用分样器或四分法缩分至不少于1kg。将所抽样品分装在两个清洁、干燥的500mL塑料瓶中，一瓶作为检验样品，一瓶作为备用样品。

2 检验依据

表1　过磷酸钙产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效磷（以P2O5计）的质量分数 | GB/T 20413-2017 |
| 2 | 水溶性磷（以P2O5计）的质量分数 | GB/T 20413-2017 |
| 3 | 硫（以S计）的质量分数 | GB/T 19203-2003或NY/T 1117-2010 |
| 4 | 游离酸（以P2O5计）的质量分数 | GB/T 20413-2017 |
| 5 | 游离水的质量分数 | GB/T 20413-2017 |
| 6 | 三氯乙醛的质量分数 | GB/T 31266-2014 |
| 7 | 砷及其化合物的质量分数（以As计） | GB/T 23349-2009 |
| 8 | 镉及其化合物的质量分数（以Cd计） | GB/T 23349-2009 |
| 9 | 铅及其化合物的质量分数（以Pb计） | GB/T 23349-2009 |
| 10 | 铬及其化合物的质量分数（以Cr计） | GB/T 23349-2009 |
| 11 | 汞及其化合物的质量分数（以Hg计） | GB/T 23349-2009 |
| 12 | 粒状产品粒度(1.00 mm～4.75mm或3.35mm～5.60mm) 的质量分数 | GB/T 20413-2017 |
| 13 | 包装标识 | GB/T 20413-2017 |

表2　钙镁磷肥产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效五氧化二磷 | GB/T 20412-2006 |
| 2 | 水分 | GB/T 20412-2006 |
| 3 | 细度 | GB/T 20412-2006 |
| 4 | 包装标识 | GB/T 20412-2006 |

表3 包装标识内容和要求

| 项 目 | 标准要求 |
| --- | --- |
| 养分含量 | 单一养分 | 应以单一数值标明单一养分的百分含量。 |
|  | 中微量元素及其他添加剂 | 若在磷肥产品中加入中量元素、微量元素，可标明中量元素、微量元素（以元素单质计），应按中量、微量元素两种类型分别标明各单养分含量及各自相应的总含量，不得将中量元素、微量元素含量与主要养分相加。微量元素含量低于0.02％或（和）中量元素含量低于2％的不得标明。 |

表4  肥料中有毒有害物质的限量要求

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总镉 | GB/T 23349-2009 |
| 2 | 总汞 | GB/T 23349-2009 |
| 3 | 总砷 | GB/T 23349-2009 |
| 4 | 总铅 | GB/T 23349-2009 |
| 5 | 总铬 | GB/T 23349-2009 |
| 6 | 总铊 | GB 38400-2019 |
| 7 | 缩二脲 | GB/T22924-2008 |
| 8 | 蛔虫卵死亡率 | GB/T 19524.2-2004 |
| 9 | 粪大肠菌群数 | GB/T 19524.1-2004 |
| 注：1.除无机肥料以外的肥料，有毒有害物质含量以烘干基计；缩二脲项目仅在标明总氮含量时进行检测和判定；无机肥料蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群数不做要求。 2.2020年7月1日前生产的产品不做要求。 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 20412-2006 钙镁磷肥

GB/T 20413-2017 过磷酸钙

GB 38400-2019肥料中有毒有害物质的限量要求(2020-07-01实施)

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。