福建省产品质量监督抽查实施细则

溶剂型木器涂料

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品二组（漆、固化剂和稀释剂，或漆和稀释剂），其中一组作为检验样品，另一组作为备用样品；独立包装产品质量≤5kg时，随机抽两组。

抽样数量见表1。

表1 抽样数量

| 产品种类 | 抽样数量 |
| --- | --- |
| 溶剂型聚氨酯涂料 | 主剂：1kg/桶×2份，固化剂按配比抽取样品2份，如有稀释剂按配比抽取样品2份。 |
| 硝基涂料 | 0.8kg/桶×2份，如有稀释剂按配比抽取样品2份 |
| 醇酸涂料 | 2kg/桶×2份，如有稀释剂按配比抽取样品2份 |
| 潮（湿）气固化聚氨酯涂料（单组分） | 0.8kg/桶×2份，如有稀释剂按配比抽取样品2份 |
| 注1：所抽的2份样品，一份为检验样品，一份为备用样品 注2：其他树脂类型的涂料，双组份抽样数量参照溶剂型聚氨酯涂料(双组分），单组份抽样数量参照醇酸涂料。 |

2 检验依据

表2 溶剂型聚氨酯木器涂料（面漆）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 18581-2009 |
|  | VOC含量 | GB 18581-2020 |
| 2 | 苯含量 | GB 18581-2009 GB 18581-2020 |
| 3 | 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 | GB 18581-2009 |
|  | 甲苯、二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 18581-2020 |
| 4 | 卤代烃含量 | GB 18581-2009 |
|  | 卤代烃总和含量 | GB 18581-2020 |
| 5 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和 | GB/T18446-2009 |
|  | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）总和含量 |  |
| 6 | 可溶性重金属含量（限色漆） | GB18582-2008 GB 18581-2020 |
| 7 | 干燥时间 | GB/T 1728-1979 |
| 8 | 铅笔硬度 | GB/T 6739-2006 |
| 9 | 附着力 | GB/T 9286-1998 |
| 10 | 耐干热性 | GB/T 23997-2009 |
| 11 | 耐水性 | GB/T 23997-2009 |
| 12 | 耐碱性 | GB/T 23997-2009 |
| 13 | 耐醇性 | GB/T 23997-2009 |
| 14 | 耐磨性 | GB/T 1768-2006 |

表3　溶剂型聚氨酯木器涂料（底漆）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 18581-2009 |
|  | VOC含量 | GB 18581-2020 |
| 2 | 苯含量 | GB 18581-2009 GB 18581-2020 |
| 3 | 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 | GB 18581-2009 |
|  | 甲苯、二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 18581-2020 |
| 4 | 卤代烃含量 | GB 18581-2009 |
|  | 卤代烃总和含量 | GB 18581-2020 |
| 5 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和 | GB/T18446-2009 |
|  | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）总和含量 |  |
| 6 | 可溶性重金属含量（限色漆） | GB18582-2008 GB 18581-2020 |
| 7 | 干燥时间 | GB/T 1728-1979 |
| 8 | 附着力 | GB/T 9286-1998 |

表4　潮（湿）气固化聚氨酯涂料（单组分）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 18581-2009 |
|  | VOC含量 | GB 18581-2020 |
| 2 | 苯含量 | GB 18581-2009 GB 18581-2020 |
| 3 | 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 | GB 18581-2009 |
|  | 甲苯、二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 18581-2020 |
| 4 | 卤代烃含量 | GB 18581-2009 |
|  | 卤代烃总和含量 | GB 18581-2020 |
| 5 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和 | GB/T 18446-2009 |
|  | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）总和含量 |  |
| 6 | 可溶性重金属含量（限色漆） | GB18582-2008 GB 18581-2020 |
| 7 | 铅笔硬度（擦伤） | GB/T 6739-2006 |
| 8 | 划格试验 | GB/T 9286-1998 |
| 9 | 耐干热性 | HG/T 2240-2012 |
| 10 | 耐磨性 | GB/T 1768-2006 |
| 11 | 耐水性 | HG/T 2240-2012 |
| 12 | 耐醇性 | HG/T 2240-2012 |

表5溶剂型硝基木器涂料（面漆）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 18581-2009 |
|  | VOC含量 | GB 18581-2020 |
| 2 | 苯含量 | GB 18581-2009 GB 18581-2020 |
| 3 | 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 | GB 18581-2009 |
|  | 甲苯、二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 18581-2020 |
| 4 | 甲醇含量 | GB 18581-2009 GB 18581-2020 |
| 5 | 卤代烃含量 | GB 18581-2009 |
|  | 卤代烃总和含量 | GB 18581-2020 |
| 6 | 可溶性重金属含量（限色漆） | GB18582-2008 GB 18581-2020 |
| 7 | 干燥时间 | GB/T 1728-1979 |
| 8 | 回粘性 | GB/T 1762-1980 |
| 9 | 附着力 | GB/T 9286-1998 |
| 10 | 耐干热性 | GB/T 23998-2009 |
| 11 | 耐水性 | GB/T 23998-2009 |
| 12 | 耐碱性 | GB/T 23998-2009 |

表6溶剂型硝基木器涂料（底漆）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 18581-2009 |
|  | VOC含量 | GB 18581-2020 |
| 2 | 苯含量 | GB 18581-2009 GB 18581-2020 |
| 3 | 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 | GB 18581-2009 |
|  | 甲苯、二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 18581-2020 |
| 4 | 甲醇含量 | GB 18581-2009 GB 18581-2020 |
| 5 | 卤代烃含量 | GB 18581-2009 |
|  | 卤代烃总和含量 | GB 18581-2020 |
| 6 | 可溶性重金属含量（限色漆） | GB18582-2008 GB 18581-2020 |
| 7 | 干燥时间 | GB/T 1728-1979 |
| 8 | 附着力 | GB/T 9286-1998 |

表7　溶剂型醇酸木器涂料产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 18581-2009 |
|  | VOC含量 | GB 18581-2020 |
| 2 | 苯含量 | GB 18581-2009 GB 18581-2020 |
| 3 | 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 | GB 18581-2009 |
|  | 甲苯、二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 18581-2020 |
| 4 | 卤代烃含量 | GB 18581-2009 |
|  | 卤代烃总和含量 | GB 18581-2020 |
| 5 | 可溶性重金属含量 | GB18582-2008 GB 18581-2020 |
| 6 | 干燥时间 | GB/T 1728-1979 |
| 7 | 附着力 | GB/T 9286-1998 |
| 8 | 耐干热性 | GB/T 23995-2009 |
| 9 | 耐水性 | GB/T 23995-2009 |
| 10 | 耐碱性 | GB/T 23995-2009 |

表8　醇酸树脂清漆产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 18581-2009 |
|  | VOC含量 | GB 18581-2020 |
| 2 | 苯含量 | GB 18581-2009 GB 18581-2020 |
| 3 | 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 | GB 18581-2009 |
|  | 甲苯、二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 18581-2020 |
| 4 | 卤代烃含量 | GB 18581-2009 |
|  | 卤代烃总和含量 | GB 18581-2020 |
| 5 | 可溶性重金属含量 | GB18582-2008 GB 18581-2020 |
| 6 | 干燥时间 | GB/T 1728-1979 |
| 7 | 弯曲试验 | GB/T 25251-2010 |
| 8 | 回粘性 | GB/T 1762-1980 |

表9　醇酸树脂色漆（底漆）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 18581-2009 |
|  | VOC含量 | GB 18581-2020 |
| 2 | 苯含量 | GB 18581-2009 GB 18581-2020 |
| 3 | 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 | GB 18581-2009 |
|  | 甲苯、二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 18581-2020 |
| 4 | 卤代烃含量 | GB 18581-2009 |
|  | 卤代烃总和含量 | GB 18581-2020 |
| 5 | 可溶性重金属含量 | GB 18582-2008 GB 18581-2020 |
| 6 | 干燥时间 | GB/T 1728-1979 |
| 7 | 划格试验 | GB/T 9286-1988 |

表10　醇酸树脂色漆（调和漆）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 18581-2009 |
|  | VOC含量 | GB 18581-2020 |
| 2 | 苯含量 | GB 18581-2009 GB 18581-2020 |
| 3 | 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 | GB 18581-2009 |
|  | 甲苯、二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 18581-2020 |
| 4 | 卤代烃含量 | GB 18581-2009 |
|  | 卤代烃总和含量 | GB 18581-2020 |
| 5 | 可溶性重金属含量 | GB18582-2008 GB 18581-2020 |
| 6 | 干燥时间 | GB/T 1728-1979 |
| 7 | 遮盖力 | GB/T 1726-1979 |
| 8 | 硬度 | GB/T 1730-2007 |

表11　醇酸树脂色漆（磁漆）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 18581-2009 |
|  | VOC含量 | GB 18581-2020 |
| 2 | 苯含量 | GB 18581-2009 GB 18581-2020 |
| 3 | 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 | GB 18581-2009 |
|  | 甲苯、二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 18581-2020 |
| 4 | 卤代烃含量 | GB 18581-2009 |
|  | 卤代烃总和含量 | GB 18581-2020 |
| 5 | 可溶性重金属含量 | GB 18582-2008 GB 18581-2020 |
| 6 | 干燥时间 | GB/T 1728-1979 |
| 7 | 遮盖力 | GB/T 1726-1979 |
| 8 | 硬度 | GB/T 1730-2007 |
| 9 | 弯曲试验 | GB/T 25251-2010 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18581-2009 室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量

GB 18581-2020 木器涂料中有害物质限量

GB/T 23995-2009 室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料

GB/T 23997-2009 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料

GB/T 23998-2009 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料

GB/T 25251-2010 醇酸树脂涂料

HG/T 2240-2012  潮（湿）气固化聚氨酯涂料（单组分）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。